Die Bezeichnung C steht für Kollektor, B steht für Basis und E steht für Emitter. Wenn zwischen B und E ein kleiner Steuerstrom fließt, werden der Kollektor und der Emitter leitend und es kann ein großer Arbeitsstrom fließen.

Damit ein Steuerstrom (Basisstrom) fließen kann, muss der Emitteranschluss mit dem Minus-Pol der Spannungsquelle verbunden werden und die Basis über einen Schutzwiderstandmit dem Plus-Pol der Spannungsquelle. Der Transistor leitet, wenn im Halbleiterkristall ein kleiner Basisstrom den großen Kollektorstrom (Arbeitsstrom) durchschaltet. Dann muss zwischen B und E eine Spannung von ca. 0,6 V anliegen.